## Slide 1
SCO-T2-S01 e SCO-T2-S02 Plataforma e ferramentas de desenvolvimento
Sistemas Computacionais
Integração com o Sistema Operacional
Francisco Pereira/DE-ECT-UTAD
Conhecimentos necessários: Informática e Arquitetura de computadores
Notes: Apresentação Interactiva

## Slide 2: ALINHAMENTO
SCO-T1-S01:
  Código fonte e código objeto;
  Assember, compilador, linker;
  Ferramentas GNU de desenvolvimento;
SCO-T1-S02:
  Exemplo assembly na plataforma do Kit de desenvolvimento das aulas prático laboratoriais;
  Diretivas;
  Interrupções de software e System handler/dispatcher.

## Slide 3: SCO-T2-S01 Integração num Sistema
Integração num sistema:
  No início dos sistemas computacionais, estes eram constituídos por um único programa sequencial, com uma estrutura monolítica (um bloco continuo). Um exemplo desta abordagem é o VisUAL ARM Emulador utilizado até agora nas aulas práticas. Esta abordagem é mais fácil de implementar e/ou simular mas pode ser limitada nas suas funcionalidades;
  Após esta fase inicial começou-se a criar blocos de código mais coerentes e genéricos que foram designados de módulos. Os programas eram constituídos por um bloco principal onde eram adicionados os módulos genéricos necessários, mas também módulos especificamente criados para o programa em questão.
  A evolução na capacidade de processamento do hardware, a abordagem passou a ser ter múltiplas tarefas ou trabalhos a funcionar no mesmo sistema com suportes para diversos “atores”, que evoluíram para os utilizadores. Nesta abordagem os programas eram completos, isto é, um programa só começava quando o anterior finalizava;

## Slide 4: SCO-T2-S01 Integração num Sistema
Integração num sistema (continuação):
  Na interação seguinte o hardware permitia a troca de contexto (estado do processador) que levo a partilha dos recursos, nomeadamente CPU, podem vários programas estarem em execução, nem que de uma forma aparente. Os primeiros sistema operacionais surgiram;
  Mais evoluções do hardware e dos dispositivos bem como maior interligação com o mundo real, levaram ao surgimento dos sistemas operativos, que chegaram ao nosso tempos. Ainda neste ciclo também foram desenvolvidas plataformas de desenvolvimento para situações especificas (e.g. Arduino), que escapam a uma maior homogeneidade e abordem universal dos sistemas operativos modernos, voltados para os utilizações e utilizadores genéricos;
  Nos dias de hoje temos uma panóplia diversas e abrangente de soluções para os sistemas computacionais a utilizar, dependo da tarefa, interação e condicionalismos económicos (preço / eficiência). No entanto existem conceitos transversais a todas.

## Slide 5: SCO-T2-S01 Sistemas e Componentes
Sistemas e componentes:
  Sistema computacional – Sistema de hardware e/ou software capaz de interagir com o seu ambiente, com capacidade de processar, armazenar e comunicar informação;
  Sistemas Operacional – Conjunto de software capaz de permitir a execução de uma ou mais tarefas num tipo de hardware específico, fazendo a interface e gestão do referido hardware;
  Sistema Operativos – Conjunto de software que permite a gestão e interface de recursos físicos (hardware) bem como de recursos virtuais, incluído neste últimos a sua criação (criação de recursos virtuais);
  Módulo – Componente de software em código máquina e estrutura de dados de apoio para execução de uma tarefa ou tarefas especificas, normalmente guardado num ficheiro, mas também colocado num bloco de memória principal;
  Biblioteca – Modulo ou conjunto de módulos combinados com um sistema de apoio a seu utilização no âmbito dos programas;

## Slide 6: SCO-T2-S01 Sistemas e Componentes
Sistemas e componentes (continuação):
  Programa – Componente de software como um objetivo ou objetivos específicos, constituído por código (na visão desta UC é código máquina) e um conjunto de dados para processar ou já processados. Como referido anteriormente os programas são constituídos por um “corpo” principal de código com inclusão estática ou dinâmica de módulos/bibliotecas;
  Código fonte – Ficheiros de texto (humanamente legível) contendo as instruções para realizar uma ou mais tarefas uma linguagem de programação de baixo, médio ou alto nível. Estes ficheiros / instruções não são executados diretamente pelo processador. Normalmente também contêm referência a dados (e.g. em C “Isto é uma string”);
  Código objeto – Ficheiros que contém código máquina / binário para o processador específico, bem como dados binários (e.g. a string anterior em bytes num local do ficheiro). Também contêm informação adicional necessária a sua gestão e interligação com outros elementos, como a tabela de símbolos e tabelas de realocação.

## Slide 7: SCO-T2-S01 Sistemas e Componentes
Sistemas e componentes (continuação):
  Compilador – Programa ou “ferramenta” que converte o código fonte numa linguagem de alto nível (e.g. C ou C#) em módulos objeto. Nesta fase ainda não temos um programa executável, embora em alguns sistemas a fase de compilação e a “ligação” / ”linkagem” é feita automaticamente pelo “compilador”;
  Cross Compiler – Igual ao anterior mas o código fonte em C é compilado para módulos de outra arquitetura / sistema / processador, daquela em que este cross compiler está a funcionar. Por exemplo utilizar uma “máquina” Linux numa arquitetura x64 (Intel / AMD) e criar programas ou módulos para a arquitetura ARMv7 de 32 bits;
  Assembler – Programa ou “ferramenta” que converte código assembly de uma arquitetura para módulos objeto com código máquina e representação de dados nas mesma arquitetura. O assembler pode ser também um cross assembler;
  Linker - Programa ou “ferramenta” que junta / ”cola” / “liga” os diferentes módulos objeto num programa, mas também cria a estrutura de suporte/ligação ao sistema operativo ou a plataforma onde os programas vão ser executados (ver ELF [1]).
Notes: 1- https://en.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format

## Slide 8: SCO-T2-S01 Ferramentas GNU
GNU Assembler:
  GNU – É um acrónimo recursivo de “GNU is Not Unix”. Criado por um conjunto de programadores nos anos 70 com o objetivo de criar um conjunto de programas e ferramentas alternativas a soluções comerciais no domínio do Unix e sistemas semelhantes, com conotação em serem de código aberto e de livre acesso;
  Suporta uma grande variedade de processadores / arquiteturas e plataformas. Como funcionam em diversas plataformas pode ser utilizado como cross assembler. Incorpora funcionalidades / características no código fonte comuns a diversas plataformas, como macros e cometários;
  O conjunto de opções (argumentos) varia dependo da plataforma de destino bem como da plataforma de produção (onde o assemblador é executado);
  Dependo da plataforma, a sua instalação depende do software de gestão de pacotes de software. Por exemplo no kit de desenvolvimento para as aulas práticas, devemos efetuar o comando “apt install as” (já está instalado no kit), pois o sistema operativo utlizado é uma distribuição derivada do Debian / Linux.
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU

## Slide 9: SCO-T2-S01 Ferramentas GNU
GNU C Compiler:
  GNU C Compiler (comando gcc) – É o compilador de C da GNU, partilhando diversas caraterísticas anteriormente referidas (no GNU Assembler), que permite a complicação de código fonte C para programas executáveis. Para além de criar os módulos objetos a partir do código fonte C, também produz os executáveis ligando os módulos objeto criados e criando a estrutura de ligação ao sistema operativo. É mais nesta última vertente, linker, que esta ferramenta vai ser utilizada. No entanto também vai ser utlizada com compilador de C para módulos objetos nas aulas onde serão integrados componentes em C e em assembly em programas executáveis.
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU

## Slide 10: SCO-T2-S01 Ferramentas GNU
Outras ferramentas GNU:
  GNU Make (comando make) – É uma ferramenta de apoio à automatização de tarefas. Permite definir ficheiros com regras que permite a automatização de processos de assemblagem, compilação e “linkagem” tendo em conta as datas de alteração dos ficheiros de código fonte. Em projetos de pequena dimensão pode não ter um impacto muito significativo na parte de desenvolvimento, no entanto num projeto de média e grande dimensão é indispensável (e.g. kernel do Linux);
  GNU Debugger (comando gdb) – É uma ferramentas de apoio ao debug de programas, na fase de desenvolvimento de software;
  Todas as ferramentas referidas tentam funcionar em conjunto, por esse motivo existem opções para produzirem informação adicional em cada uma delas para ser utilizadas noutras (e.g. gcc –g produz informação de debug no compilador gcc e assembler as).
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU

## Slide 11: SCO-T2-S01 Ferramentas GNU
Ferramentas / comandos adicionais:
  Comando nm – Mostra a tabela de símbolos de um ficheiro executável ou módulo objeto. Exemplos “nm file.o”, “nm -C file”.
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU

## Slide 12: SCO-T2-S02 Exemplos de Utilização
Código assembly:
  Os ficheiros devem ter a extensão “.S” ao contrário da norma atual que era “.asm”. Não é obrigatório mas é aconselhável.
  Os comentários são iniciados com o carater “@” em vez do carater “;” no VisUAL Emulator utilizado até agora; Em ambos os casos o comentário é estendido até ao fim da linha (comentário de linha);
  Palavras começadas pelo carater “.” (e.g. “.macro”) são diretivas para o assemblador, para indicar alterações de comportamento ou indicar ações para o assemblador. Uma diretiva pode complementar outra (e.g. “.macro” e “.endm”) ou obrigar a uma sintaxe definida (e.g. “.section .texto”);
  As labels (identificadores de linhas) devem terminar com o carater “:” (e.g. “loop:”;
  Para evitar o aviso do comando as a última linha deve estar em branco (vazia);
  Comando genérico para “assembler” um ficheiro de assembly “as file.S –o file.o -g”. A opção –o significa output e a opção –g para gerar informação adicional para o debug.
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU

## Slide 13: SCO-T2-S02 Exemplos de Utilização
Código assembly (exemplo):
  @this is a comment
  @dot means it is a directive for the assembler
  .global _start @export the label for the programa entry
  .section .text @section .text for the code
  _start: mov r7, #4 @system call "write" R7=4
  mov r0, #1 @R0 with file descriptor, 1 for standard output
  ldr r1, =msg @R1 with message address
  mov r2, #11 @R2 with message lenght
  swi 0 @call system handler to write msg via software interrupt 0
  exit: mov r7, #1 @system call "exit" R7=1
  mov r0, #0 @R0 exit value, 0 is for NORMAL
  swi 0 @call system handler to exit program software interrupt 0
  .section .data @section .data for the data/variables
  msg: .ascii "Hello ARM!\n“
  .end @end not mandatory, can be omitted
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU

## Slide 14: SCO-T2-S02 Diretivas
Diretivas para o assemblador:
  .global: Indicar que o símbolo indicado de seguida deve ser visível fora do módulo objeto, isto de outros módulos em geral (e.g. “.global _start”). “_start” é uma label que indica a entrada do programa (não é a entrada para a função main, mas num programa em C invoca a função main);
  .section: Marca que o início de secção que pode ser de código (“.section .data”) ou de dados (“.section .data”). “.texto” e “.data” também são diretivas e não labels;
  .end: Indica o fim do programa mas não é obrigatória;
  .ascii: O texto entre “” seguinte deve ser entendido como dados no formato ASCII (1 byte por carater, são acetes carateres especiais com “\n” que representam um só carater / 1 byte);
  .asciiz: Semelhante a “.ascii” mas implica mais um byte escondido na representação para guardar o fim de string em C (“\0” ou valor 0);
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU

## Slide 15: SCO-T2-S02 Diretivas
Diretivas para o assemblador:
  .byte: Semelhante a pseudo instrução dcb utilizada no VisUAL Emulator. Preenche a memória com uma lista de valores (e.g. “dados: .byte ‘a’, 10, 0, ‘\0’”);
  .hword: Semelhante à anterior mas para valores de 16 bits. Exemplo “valores: .hword 1000, 0x1234, 0, -20”). O “h” no nome significa half (meia palavra);
  .word: Semelhante à anterior mas valores de 32 bits. Exemplo “valores: .word 10000000, 0x1234fdca, 0, -20”). Semelhante a pseudo instrução dcd utilizada no VisUAL Emulator;
  .code: Muda a largura de bytes de uma instrução. Pode ser de 16 bits (modo thumb) ou 32 bits (modo normal). Exemplo “.code 16””;
  .space: Semelhante a pseudo instrução fill utilizada no VisUAL Emulator. Preenche um bloco de bytes indicados com 0 ou com um valor indicado (e.g. “vetor: .space 100, 1”, preenche 100 bytes com o valor 1);
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU

## Slide 16: SCO-T2-S02 Diretivas
Diretivas para o assemblador:
  .include: Incluí o conteúdo outro ficheiro. Semelhante à diretiva de C com o mesmo nome (“#include”). Em geral não deve incluir código ativo, mas não é obrigatório;
  .macro: Indica o início de uma macro (substituição de texto). Exemplo “.macro invert arg1, arg2”), onde “invert” é nome da macro e “arg1, arg2” são os argumentos utilizados no texto da macro;
  .endm: Finaliza a declaração da macro;
  Existem outras diretivas não apresentadas aqui. Sugere-se a consulta do documento “gnu-arm-directives.pdf” disponível no repositório GIT da UC, na pasta “docs” ou na pasta “aulas/pl/p09l1”.
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU

## Slide 17: SCO-T2-S02 Software Interrupt
System Handler/Dispatch:
  Para utilizar algumas das funcionalidades do sistema deve ser utilizado o system handler ou system dispatch via interrupção por software. São rotinas providenciadas pelo núcleo (kernel) do sistema operativo com passagem de parâmetros por registo;
  Uma lista descritiva das funcionalidades das rotinas pode ser consultada em: https://chromium.googlesource.com/chromiumos/docs/+/master/constants/syscalls.md; Consultar o “exit” e o “write” (ver código no acetato do exemplo);
  Devemos colocar os valores dos parâmetros pretendidos nos registos definidos, invocando a interrupção por software número 0 com a instrução “swi 0”. A chamada passa para modo de execução privilegiada mais alto (modo kernel que tem o valor 0).
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU

## Slide 18: Questionário Teórico Online
  http://moodle.utad.pt/
  UC: Sistemas Computacionais
  Password Geral: sc2021
  Password do questionário T-Q07: link
  2 conjuntos (base e standard) de 2 questões (em 5) + 1 questão (em 4 do conjunto Hard);
  Das 16h até às 23h59 de sexta, 26 de novembro;
  Duração: 10 minutos.
Notes: Ready for the demo