## Slide 1
SCO-T1-A07 e SCO-T1-A08 Subrotinas, stack, passagem de parâmetros.
Sistemas Computacionais
Arquitetura de Computadores
Francisco Pereira/DE-ECT-UTAD
Conhecimentos necessários: Programação Procedimental e Assembly de base
Notes: Apresentação Interactiva

## Slide 2: ALINHAMENTO
SCO-T1-A07:
  Macros;
  Subrotinas;
  Stack.
SCO-T1-A08:
  Passagem de parâmetros:
    Por registo;
    Por memoria associada;
    Stack (Frame Pointer).

## Slide 3: SCO-T1-A07 Subrotinas
Macros:
  Um macro é mecanismo simples de substituição de texto, com possíveis parâmetros, realizada pelo assemblador O objetivo de uma macro é simplificar ou tentar clarificar a escrita de código. Uma macro não é uma subrotina;
  Infelizmente o emulador VisUAL não suporta macros, mas o GNU assembler que será utlizado na próxima etapa, suporta. Ver código em baixo à esquerda (verde claro);
  A Linguagem C também contém uma diretiva que implementa macros (#define, não é para definição de constantes). Ver código seguinte à direita (verde escuro).
  #define SE(COND, ENTAO, SENAO) if (COND) ENTAO else SENAO;
  SE(a<b, saida=0, saida=1)
  if (a<b) saida=0 else saida=1;
  .macro somasub dest1, dest2, op1, op2
  add dest1, op1, op2
  sub dest2, op1, op2
  .endm
  ...
  somasub r0, r1, r7, r8 ;add r0, r7, r8
  ;sub r1, r7, r8

## Slide 4: SCO-T1-A07 Subrotinas
Subrotinas:
  Em projectos de de pequena dimensão podemos resolver um problema com um conjunto de passos (instruções) reduzido, no entanto por vezes parte do código parece repertir ou com pequenas variações. Também quando a solução começa a crescer devemos decompor o “problema” num conjunto de “problemas” de menor dimensão, mais fáceis de resolver, ou já resolvidos noutros projetos ou ainda por outras pessoas. O “problema” de grande dimensão é a combinaçáo dos problemas de pequena dimensão;
  Em assembly é possível “construir” blocos de código que resolvem uma derterminada situação e que podem ser re-utilizados (chamados) quando assim for necessário. Estes blocos são denominados de rotinas ou subrotinas (as funções em Linguagem C);
  Para além de resolver o problema de pequena dimensão, estas subrotinas podem ser utilizadas em diferentes locais ou situações no programa principal. Desta forma para além de reduzir a complexidade do programa principal, também reduzem a dimensão do código total;

## Slide 5: SCO-T1-A07 Subrotinas
Subrotinas:
  Como invocamos (“chamamos”) estas subrotinas de diversos locais (zonas) do programa, a subrotina deve recorrer a um mecanismo implementado no processador (combinação de instruções e modelo de funcionamento) para saber para onde deve “regressar” quando finaliza o seu “trabalho”;
  Em termos de linguagens alto nível, com a Linguagem C, existe um mecanismo equivalente. Na realidade as subrotinas implementam o modelo/mecanismo de funções e procedimentos (outras linguagens);
  Na prática as subrotinas podem ser invocadas do programa principal, quer de outras subrotinas, ou quer ainda delas próprias. Esta última interação (auto invocação) designamos de recursividade.
  De seguida são apresentados vários trechos de código assembly abstrato que pretende exemplificar as várias interações apresentado no ponto anteriror. Atenção que não se pretende focar sobre o Instruction Set de um processador expeciifíco, mas sim de um “pseudo código” que pode mesmo não existir em arquiteturas reais.

## Slide 6: SCO-T1-A07 Subrotinas
Subrotinas (exemplo abstrato):
  MAIN ... ;do some code / main code
  ADDRESS_X call SUBR1 ;jump to subroutine SUBR1 but recall where you left
  AFTER_X ... ;do some more code / main code
  ADDRESS_Y call SUBR1 ;jump to subroutine SUBR1 but recall where you left
  AFTER_Y ... ;do some more code extra / main code
    ADDRESS_Z call SUBR2
  AFTER_Z ...
  end
  SUBR1 subr1_start_code
  call SUBR2 ;jump to subroutine SUBR2 but recall where you left
  subr1_addicional_code
  ret ;return where it was call
  SUBR2 subr2_code_with_condicional_jump_to_ENDSUB2
  call SUBR2 ;call itself
  ENDSUB2 ret ;return where it was call

## Slide 7: SCO-T1-A07 Subrotinas
Subrotinas:
  Como podemos observar do código anterior, os dois elementos de interação são o call e o return. O call implementa um salto para a subrotina, mas para além disso deve providenciar um mecanismo para que a subrotina possa “regressar” à instrução seguinte, instrução a seguir ao call. O return salta para a instrução seguinte ao call de origem, providenciada pelo mecanismo anteriormente referido;
  Quando o nível de chamadas é superior a 1, com no caso da rotina SUBR2, ou quando uma subrotina invoca outra, 2 ou mais níveis, o mecanismo de “regresso” deve acomodar esses níveis de interação;
  Na arquitetura ARMv7 utilizamos como mecanismo o registo R14, designado de Link Register (LR) em conjunto com a instrução (pseudo instrução) BL ADDRESS. ADDRESS refere-se ao endereço da subrotina e BL significa Branch and Link. Este mecanismo per si permite apenas 1 nível de chamada;
  Outras arquiteturas utilizam outros mecanismos/estruturas e instruções distintas.

## Slide 8: SCO-T1-A07 Subrotinas
Subrotinas (exemplo ARMv7):
  ADDRESS00 mov r0, #5 ;program code
  ADDRESS01 bl SUBDUPR0 ;jump to SUBDUPR0 and save in LR next instruction address
  ADDRESS02 mov r1, r0
  ,,, ;more code
  ADDRESS10 mov r0, #50 ;program code
  ADDRESS12 bl SUBDUPR0 ;jump to SUBDUPR0 and save in LR next instruction address
  ADDRESS13 mov r2, r0
  ,,, ;more code
  end
  SUBDUPR0 add r0, r0, r0 ;double r0 value
  BX LR ;jump to address contained in LR (R14)
  ;in VisUAL Emulator BX LR does not work use “MOV R15, R14” (PC=LR)
Notes: Rotinas podem estar depois de end. Só funciona com1 nível

## Slide 9: SCO-T1-A07 Stack
Stack:
  A stack (pilha) é uma organização/estrutura de dados com um funcionamento do tipo FILO (First In / Last Out) ou tipo LIFO (Last In / First Out);
  Temos um início um nível “0” (vazia) e cada vez que colocamos um novo elemento na stack (PUSH), aumentamos o nível. Quando retiramos um elemento (POP), sempre do topo da stack, descemos um nível;
  A stack está vazia no nível zero, isto é, sem elementos (EMPTY); Nos processadores esta definição/operação não existe realmente. Podemos realizar testes com código assumindo o endereço de base (nível 0);
  Nos processadores modernos a stack é representada por um bloco de memória contínua e um registo (Stack Pointer / R13 na arquitetura ARM), que “aponta” para o topo do bloco;

## Slide 10: SCO-T1-A07 Stack
Stack:
  Na realidade a stack “cresce” no sentido dos endereços decrescentes (colocar dado/elemento PUSH) e vice-versa, aumenta o valor do Stack Pointer quando se retira um dado (POP). Isto advém de tentar que a stack “cresça” do fim da memória para o início, no sentido contrário do programa (código e dados) que “cresce” no sentido dos endereços crescentes. Nas arquiteturas modernas isto não é necessário, mas o modelo foi mantido (e.g. memória organizada em segmentos);
  As instruções PUSH e POP fazem parte da maioria dos Instruction Set de processadores existem (reais). Estas instruções diminuem e aumentam o valor do Stack Pointer de um valor fixo, associado à dimensão da word na arquitetura considerada (8, 16, 32 e 64 bits, 1, 2, 4 e 8 Bytes respetivamente) e potencialmente do modo de funcionamento do processador considerado (código com diferente word de base);
  Processadores orientados à stack em vez de efetuar operações “regulares” com a memória utilizam apenas a stack (PUSH A, PUSH B, ADD C ; C = A + B).
Notes: Referir segmentos de stack
16bits e 32bits em modo real e protegido do x86

## Slide 11
Stack (exemplo x86 / 16bits):
tempo
A111 (AX)
PUSH AX
A111
B222 (BX)
PUSH BX
A111
C333 (CX)
B222
PUSH CX
A111
A111 (AX)
C333
B222
PUSH AX
A111
C333
B222
POP CX
A111
B222
PDP DX
A111
A111 (CX)
B222
PUSH CX
endereços crescentes
SCO-T1-A07 Stack
Notes: Considerar valores em HEXA
PUSH AX POP BX equivalenre a MOV BX, AX

## Slide 12
Stack (exemplo x86 / 16bits / instruções call e ret):
tempo
A111 (AX)
PUSH AX
A111
FA02 (PC)
CALL R1
A111
C333 (CX)
FA02
PUSH CX
A111
EA12 (PC)
C333
FA02
CALL R2
A111
C333
FA02
RET
A111
FA02 (PC)
POP CX
A111
RET
endereços crescentes
SCO-T1-A07 Stack
Notes: Considerar valores em HEXA
PUSH CX POP CX preservar valor de CX
R1 e R” Endereços das rotinas

## Slide 13: SCO-T1-A08 Passagem de parâmetros
Passagem de parâmetros:
  Existem diferentes tipos de passagem de parâmetros para as subrotinas, dependo da complexidade e profundidade (níveis) de invocação;
  É sempre possível utilizar combinações de tipos de passagem de parâmetros distintas, no entanto por uma questão de coerência de código, sugere-se a utilização de um só tipo em cada projeto. A utilização de subrotinas de terceiros, incluindo ligação/integração com linguagens de alto nível, podem condicionar a escolha do tipo;
  Para dotar a subrotina alguma flexibilidade de código, devemos passar parâmetros para manter o “algoritmo” (código) implementado pela subrotina, independente dos valores providenciados;
  Os parâmetros têm o mesmo propósito dos valores/variáveis de entrada/saída de uma função de alto nível, com a linguagem C;
  Na realidade passamos sempre valores pois os valores de saída/por referência do C por exemplo, são ponteiros (endereços), portanto endereçamento indireto.
Notes: Uma rotina para somar 2 + 3 e outra para soam 3 + 4 no ponto 3

## Slide 14: SCO-T1-A08 Passagem de parâmetros
Passagem por registo(s):
  A forma mais simples de passar (e receber) parâmetros é utilizar registos (1 ou mais), colocando os valores pretendidos nos registos antes de invocar a subrotina.
  A designação (o que significa) cada registo deve ser especificado/”acordado” para quem chama (programa ou subrotina) e a subrotina em questão. Por exemplo, em C int function(data, size) significa que devemos atribuir valores para dois registos (data e size) e devolver um valor num registo.
  É possível utilizar registos de entrada também como de saída. Por exemplos, os parâmetros designados de entrada/saída, mas não com endereços/ponteiros;
  As passagens por referência, os endereços/ponteiros para os dados que são colocado nos registos;
  Não permite recursividade per si (só utilizando registos);
  Fácil, simples e rápida de implementar, mas limitada no número parâmetros, pois depende do número de registos que temos disponíveis.
Notes: C utliza na realidade Frame Pointer

## Slide 15: SCO-T1-A08 Passagem de parâmetros
Passagem por registo(s) (exemplo):
  START ... ;Program code
  adr r0, STR1 ;r0 with STR1 address
  JUMPTO bl STRLEN ;jump to subroutine STRLEN
  RETURNHERE adr r2, SIZE ;store length in address SIZE
  str r0, [r2]
  ...
  end
  ;input R0 string / output: R1 count
  STRLEN mov r1, #0 ;R1 will gave the size
  LENCICLE ldr r2, [r0], #4 ;get char and post incrment
  add r1, #1 ;add one more char count
  cmp r2, #0 ;check if end of string
  BNE LENCICLE ;repeat if not end of string
  sub r1, #1 ;discount last count for end of string
  BX RL ;return, in VisUAL use MOV R15, R14

## Slide 16: SCO-T1-A08 Passagem de parâmetros
Passagem por memória associada:
  É definida uma zona de memoria associada à subrotina onde são colocados os valores de entrada por quem “chama”. A subrotina lê dessa zona os dados de entrada, colocando nessa zona, nos locais para isso reservados, os valores de saída;
  Não permite recursividade per si (só utilizando a zona de memória);
  Mais complexa que a passagem por registo, mas com capacidade “ilimitada” de parâmetro de entrada e saída;
  Pouco utilizada em aplicações/implementações práticas.
  Dependendo do modelo de organização de código/dados, a zona associada a uma subrotina pode estar junta ou separada em termos de endereços da subrotina.
Notes: “Ilimitada” dependa da memório disponível para o efeito no sistema

## Slide 17: SCO-T1-A08 Passagem de parâmetros
Passagem por memória associada (exemplo ARMv7):
  SUBR1_A FILL 1
  SUBR1_B FILL 1
  SUBR1_R FILL 1
  MAIN ... ;main code
  adr r0, SUBR1_A
  str r1, [r0] ;put in input SUBR1_A value of R1
  adr r0, SUBR1_B
  str r2, [r0] ;put in input SUBR1_B value of R2
  MAINCALL BL SUBR1 ;jump to subroutine SUBR1 but save AFTERCALL in LR
  AFTERCALL adr r0, SUBR1_R
  ldr r0, [r0] ;get output SUBR1_R value of R0
  ...
  end
  ;subroutine in next page
Notes: Rotina no próximo slide

## Slide 18: SCO-T1-A08 Passagem de parâmetros
Passagem por memória associada (exemplo ARMv7, continuação):
  SUBR1 adr r0, SUBR1_A
  ldr r1, [r0] ;get in input SUBR1_A value of R1
  adr r0, SUBR1_B
  ldr r2, [r0] ;put in input SUBR1_B value of R2
  add r0, r1, r2 ;add values
  adr r1, SUBR1_R
  str r0, [r1] ;put r0 in SUBR1_R
  BX LR ;return, in VisUAL use MOV R15, R14
Notes: Parece trabalho a mais pois R1 e R2 já tèm os valores mas isso é por registo, o memso para R0

## Slide 19: SCO-T1-A08 Passagem de parâmetros
Passagem por stack (Frame Pointer):
  É a forma mais utlizada para a passagem de parâmetros. Por exemplo, a maioria das linguagens de alto utilizam este método para a chamada e retorno das funções (e.g. Linguagem C).
  Cada frame do Frame Pointer representa uma invocação de uma subrotina. Uma função recursiva tem N frames, sendo N o número de “chamadas” da subrotina.
  Permite recursividade sendo possível passar uma quantidade “ilimitada” de parâmetros;
  O Frame Pointer também contém as variáveis locais da subrotina (funções e.g. Linguagem C, ver exemplo a seguinte);
  Em termos práticos é uma implementação de método de memoria associada mas com vários níveis na stack (frames);
  Frame Point também é designado por chamada por stack, stack call [1].
Notes: [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Call_stack

## Slide 20: SCO-T1-A08 Passagem de parâmetros
Passagem por Frame Pointer (exemplo do C):
  int function(int * data, int size)
  {
  int sum = 0, a, b; //local variables
  // function code here
  return sum;
  }
  As variáveis data e size são parâmetros de entrada, sum, a e b são variáveis locais. É devolvido na saída (“variável de saída”) o valor de sum;
  Não existe formalmente um nome para o valor de saída mas ele existe no frame.

## Slide 21
SCO-T1-A08 Passagem de parâmetros
Passagem por Frame Pointer (diagrama):
  Informação, código e exemplos deste método serão apresentados nas aulas PL;
  Diagrama simplificado de um conjunto de frames:

## Slide 22: Questionário Teórico Online
Questões em:
  http://moodle.utad.pt/
  UC: Sistemas Computacionais
  Password Geral: sc2021
  Password do questionário T-Q04: call
  2 conjuntos (base e standard) de 2 questões (em 5+) + 1 questão (em 3 do conjunto Hard);
  Das 16h até às 23h59 de sexta, 5 de novembro;
  Duração: 10 minutos.
Notes: Ready for the demo