## Slide 1
SCO-T1-A05 e SCO-T1-A06 Instruções de shift e rotate, Modos de endereçamento, Saltos, CISC / RISC.
Sistemas Computacionais
Arquitetura de Computadores
Francisco Pereira/DE-ECT-UTAD
Conhecimentos necessários: Programação Procedimental e Assembly de base
Notes: Apresentação Interactiva

## Slide 2: ALINHAMENTO
SCO-T1-A05:
  Shift e rotate;
  Operações aritméticas multibyte.
SCO-T1-A06:
  Modos de endereçamento;
  Saltos condicionais, absolutos e relativos;
  Arquiteturas CISC e RISC.

## Slide 3: SCO-T1-A05 Shift e Rotate
Shift (de bits):
  É possível efetuar operações sobre valores binários, considerando a representação como uma string de bits. Podemos “empurar” os bits uma ou mais posições para a direita ou para a esquerda. Dado que a representação é binária (base 2), deslocar os bits uma posição para esquerda é equivalente a multiplicar o valor por 2 e uma deslocação para a direita é dividir por 2 (divisão inteira);
  Por exemplo na base 10 ao deslocar os digitos da representação “123” (valor 123) para a direita, o digito “3” é removido e o registo fica com o valor “12” (valor 12), portanto a divisão inteira por 10. Utilizando a mesma representação (“123”) e se deslocarmos para a esquerda um digito obtemos o valor 1230 (introduzindo um 0 no digito menos significativo, ordem 0 o mais à direita);
  Em binário o processo é o mesmo, a representação “0110” (valor 6, 4+2) quando deslocada para a esquerda temos “1100” (valor 12, 8+4), se deslocarmos para a direita ficamos com “0011” (valor 3, 2+1).

## Slide 4: SCO-T1-A05 Shift e Rotate
Rotação (de bits):
  A rotação de bits é selhante ao shift, só que o bit de ordem 0 (LSB – Less Significant Bit) é movido para o bit mais significatico (MSB – Most Significant Bit), bit de ordem 31 numa aqruitetura de 32 bit, bit 15 nas de 16 bit e bit 7 nas de 8 bit) quando a rotação é para a direita.
  Na rotação para esquerda o processo é inverso. O bit MSB (ordem 31 em 32 bit, 15 em 16 bit e 7 em 8 bit) é transferido para o bit de ordem 0 (LSB).
  A rotação não é uma operação aritemética convencional e normamente é utilizada como máscaras de bits ou para teste de bits individuais;
  Algumas arquitecturas (e.g. x86 e x64) os registos podem ser comsiderados parciamente, sendo por isso possível efetuar rotações e shift de 8 e 16 (e.g. instrução RLA – Rotate Left Aritmetic).

## Slide 5: SCO-T1-A05 Shift e Rotate
Shift e Rotate, lógicos e aritméticos:
  As instruções de shift e rotate podem implementar combinações distintas da classicas apresentadas anteriormente. Normalmente classificamos as variantes destas instruções em dois grupos, operações lógicas e aritméticas, dependo do objectivo pretendido;
  As do grupo aritimentico predentem operar o valor olhando para o resultado como um valor inteiro, com e/ou sem sinal. As do grupo lógico prendem operar de forma a extrair/analisar os bit de uma forma individual. As figuras seguntes apresentam o shift lógico (à esquerda e instrução LSR no ARM) e o shift aritmético (à direita e instrução ASR no ARM). LSR signifca Logic Shift Right e ASR Aritmetic Shift Right.
Notes: https://home.adelphi.edu/~siegfried/cs174/174l7.pdf

## Slide 6: SCO-T1-A05 Shift e Rotate
Shift e Rotate, lógicos e aritméticos:
  As instruções de rotate podem passar o bit MSB ou LSB para a flag de carry dependendo do sentido da rotação (para a esquerda e para a direita):
Notes: https://home.adelphi.edu/~siegfried/cs174/174l7.pdf
No documento da figura da rotaçãp para a direita via Carry está errada

## Slide 7: SCO-T1-A05 Aritmética Multibyte
Aritmética multibyte:
  Como foi apresentado na aula T1-A02, o circuito full adder utiliza o bit de Carry in para implementar uma soma de 3 bits (A + B + CIN) que produz uma saída (Sum) e um Carry Out (COUT). Podermos utlizar a mesma técnica mas agora aplicada a um byte ou word (dependendo da arquitectura pode ser de 8, 16, 32 ou 64 bit);
  Temos a adição de normal (e.g. ADD R0, R0, R1) que soma dois valores e guarda o resultado num registo/memória (só registos no ARMv7), sendo que a flag de carry é o Carry Out. Temos também a adicição com Carry em que os valores são somados incluindo o valor da flag de Carry que representa o Carry In (e.g. ADC R0, R0, R1) colocando o resultado num registo / memória e ficando a flag de Carry com o valor de Carry Out. Podemos utilizar só instruções ADC na soma multibyte, bastando para isso colocar a flag de Carry com 0 no início.
  Se a representação for a Little Indian, basta “apontar” para o primeiro byte da representação dos valores e incrementar o endereço para efetuar a próxima soma (próximo byte).

## Slide 8: SCO-T1-A06 Modos de Endereçamento
Modos de endereçamento:
  Nas mnemónicas das instruções de processamento e transferência de dados, e por consequència no código máquina produzido, podemos utlizar diferentes modos para expecificar os dados:
  Valor Imediato: Neste tipo de endereçamento o valor é incluído na mnemónica da instrução (código da instrução). Um exemplo disso e o código “MOV R0, #20”. Em algumas arquiteturas, principalmente com instruções de dimensão variável, o valor pode estar num byte ou numa word a seguir ao código da instrução.
  Implícito: O código da instrução indica de uma forma inplícita de onde o valor deve ser obtído, com por exemplo “MOV R0, R1”.
  Local de Memória Absoluto/Direto: É indicado na instrução a zona de memória de onde deve ser obtido o valor como por exemplo o código x86 “MOV AL, [VALOR]”, que coloca o valor contido no endereço representado pelo símbolo VALOR no registo de 8 bits AL. No caso da arquitetura ARMv7 não é permitido aceder diretamente à memória para utilizar o seu valor;
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Addressing_mode
Destino não é um valor por isso na wiki os exemplos serão errados no inplícito

## Slide 9: SCO-T1-A06 Modos de Endereçamento
Modos de endereçamento:
  Local de Memória Indireto: É indicado na instrução o registo que contém o valor do endereço cujo o valor pretendemos utilizar. Como exemplo temos “STR R0, [R2]”, que coloca o valor contido no registo R0 no endereço de memória indicado por R2;
  Local de Memória Absoluto com Índice : O endereço utliizado é a combinação (soma) de um valor literal e um registo de iíndice. Por exemplo o código x86 “MOV AL, [VALOR + SI]”, que coloca o valor contido no endereço representado pelo símbolo VALOR com a soma do valor do registo SI no registo AL. Também não é permitido diretamente este modo na arquitetura ARMv7;
  Base + índice: O endereço utliizado é a combinação (soma) de um valor de um registo de base e o valor um registo de índice. Por exemplo o código x86 “MOV AL, [BP + SI]”, que coloca o valor contido no endereço representado pela soma do registo BP e do registo SI, no registo AL. Também não é permitido este modo na arquitetura ARMv7;
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Addressing_mode
Pode existir um bas + iíndice mas OFFSET

## Slide 10: SCO-T1-A06 Modos de Endereçamento
Modos de endereçamento:
  Índice + pós-incremento: O endereço utliizado é o valor do registo de índice, sendo o registo de índice incrementado de um valor após a operação. O código “LDR R3, [R2], #4”, que coloca o valor contido no endereço dado por R2 (apontador) no registo R3. Após esta operação ao valor do registo R2 é adcionado 4;
  Índice + pré-incremento: O endereço utilizado é o valor do registo de índice, sendo o registo de índice incrementado de um valor antes da operação. O código “STR R3, [R1 + #4]!”, O registo R1 é imcrementado de 4 sendo depois colocado o valor do registo R3 no endereço dado por R1 (apontador);
  Existem múltiplas combinações, mas no essencial temos o imediato, direto, indireto ou indireto com múltiplas combinações.

## Slide 11: SCO-T1-A06 Saltos Absolutos/Relativos, Condicionais
Saltos:
  O fluxo de um programa é ditado pelo valor do registo que indica qual a próxima instrução que deve ser executada (endereço da instrução). Em algumas arquiteturas o registo é denominado de PC (Program Counter e.g. ARMv7/R15) noutras é denominado de IP (Instruction Pointer e.g. X86, x64);
  Por exemplo no ARMv7, onde as instruções máquinas são de 32bit, o PC é incrementado de 4 (bytes) sempre que é realizada uma instrução. Na arquitetura x86 e x64 o IP é incrementado do valor de bytes correspondente ao comprimento da instrução realizada (instruções com comprimento variável);
  Os saldos são realizados alterando o valor deste registo. No caso de saltos absolutos colocamos o valor do endereço para onde queremos saltar (em termos práticos equivalente a ADR R15, =ENDEREÇO no ARMv7). No caso dos saltos relativos saltamos um deslocamento em relação à posição atual (em termos práticos é equivalente a ADD R15, #DESLOCAMENTO no ARMv7);

## Slide 12: SCO-T1-A06 Saltos Absolutos/Relativos, Condicionais
Saltos:
  Embora no código Assembly colocamos o endereço de destino (BAL CICLO no ARMv7), o assemblador efetua o cálculo do deslocamento e coloca esse valor efetivamente na instrução (código máquina);
  Os saltos são relativos ou absolutos, dependo da mnemónica da instrução. Por exemplo na arquitetura Z80 os saltos relativos são iniciados por JR enquanto os absolutos são iniciados por JP. Na ARMv7 depende da instrução. Na x86/x64 os saltos relativos são condicionais e iniciados por J, sendo a instrução JMP o salto absoluto;
  Os saltos relativos podem ser limitados na “distància” da posição relativa, pois existe um limite no valor de deslocameneto reservado dentro do código da instrução;
  As condições para os saltos condicionais têm por base uma ou mais flags dependendo da condição. As flags são alteradas pela instrução anterior à instrução de salto, no entanto existem saltos como operações incluidas, com por exemplo a instrução da arquitectura Z80 DJNZ, que decrementa o registo B (utilizado como contador de ciclo) e salta se o resultado (registo B) não for zero.

## Slide 13: SCO-T1-A06 RISC e CISC
Tipo de arquitetutra:
  Habitualmente designamos uma arquitetura em dois tipos, RISC (Reduce Instruction Set Computers) e CISC (Complex Instruction Set Computers). O fator fundamental que distingue as abordagens é quantidade de variantes e opções de endereçamento das instruções providenciadas e não propriamente a “complexidade” e variedade de instruções implementadas;
  Outros aspetos são derivados da abordadem com a complexidade do assemblador, o comprimento das instruções, a variabilidade do comprimento das instruções, número e designação dos registos, bem como o carater geral e específico dos registos.

## Slide 14: SCO-T1-A06 RISC e CISC
CISC:
  Providência um “mapeamento” vasto para as operações de alto nível em instruções máquina, com por exemplo o código C “m[i++] += d[i++ + OFFSET]” produz um reduzido número de instruções máquina;
  O Assemblador pode não suportar pseudo instruções complexas, pois as instruções já implementam a complexidade e variações;
  Dada a complexidade, a implementação em hardware é elevada, incluindo possível micro-código;
  Os registos são menos “General Purpose” e por vez com mais específidade, normalmente do tipo orientada ao acumulador;

## Slide 15: SCO-T1-A06 RISC e CISC
RISC:
  Providência um conjunto limitado de enderamento e variações, que faz com que o código da instrução seja mais simples e mais curto;
  Normalmente mais rápido em operações de base, pois são mais curtas, mas requere multiplas instruções em código mais complexo, como o código C apresentado anteriormente;
  Dada a simplicidade, a implementação em hardware é mais fácil, incluindo ao nível do micro-código quando este é implementado;
  A complexidade pode ser obitida com pseudo instruções (instruções que produzem múltiplas instruções máquina) ao nível do assembaldor.
  Os registos são “General Purpose” e normalmente não orientada ao acumulador.

## Slide 16: Questionário Teórico Online
Questões em:
  http://moodle.utad.pt/
  UC: Sistemas Computacionais
  Password Geral: sc2122
  Password do questionário T-Q03: shift
  2 conjuntos (base e standard) de 2 questões (em 5+) + 1 questão (em 4+ do conjunto Hard);
  Das 18h de quinta 31 de março até às 23h59 de sexta, 1 de abril;
  Duração: 10 minutos.
Notes: Ready for the demo