## Slide 1
SCO-T1-A01 e SCO-T1-A02 Transístores; Portas Lógicas; Organização genérica de um CPU e buses.
Sistemas Computacionais
Arquitetura de Computadores
Francisco Pereira/DE-ECT-UTAD
Conhecimentos necessários: Informática e Electrónica de Base
Notes: Apresentação Interactiva

## Slide 2: ALINHAMENTO
SCO-T1-A01:
  Noções sobre Volt e Ampere, substrato e constituição e funcionamento de um transístor;
  Portas lógicas, Circuito para AND, OR, XOR, NOT, NAND;
  Representação de dados primitivos/elementares;
  Operações bitwise;
  Somador de 1 bit (half adder) e full adder, ALU.
SCO-T1-A02:
  Estrutura interna de um CPU simples;
  Buses e interconecção entre elementos do um sistema computacional;
  Exemplos de processadores reais.

## Slide 3: SCO-T1-A01 Volt e Ampere
Analogia com um sistema de água:
  A tensão, medida em Volt (V), é a diferença de alturas entre níveis de “água” num contentor, normalmente do topo à base do contentor;
  A corrente, medida em Ampere (A), é a quantidade de “água” que flui por unidade de tempo na saída (não o total da “água” que passa na saída).
Nota: Imagem obtida em https://www.pttg.com/elevated-water-storage-tanks/
Notes: Referir mA, e mAh

## Slide 4: SCO-T1-A01 Volt e Ampere
Exemplo de uma pilha do tipo 18650 e uma porta USB:
  Pilha 18650: de 3,7V (“vázia”) a 4,2V (“cheia”), 20A de descarga máxima e 3000mAh de capacidade;
  USB 2.0: 5V (+/- alguns milivolt de margem), 500mA de corrente para cada porta/dispositivo.
Nota: Imagens obtidas nos URLs nas anotações.
Notes: Referir USB 2.0 não USB 3.0 e power.
https://support.huddly.com/can-i-connect-my-camera-to-a-usb-2-0-port/
https://innpo.pt/baterias-recarregaveis-de-litio/bateria-de-litio-lg-inr-18650-baterias-recarregaveis-de-litio.html?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aI6Wy_6XUy50i2j0Ik-iVKpkuzSFsxZQVk8WlgMtDRNXP7z9IsYLnEaAgWLEALw_wcB

## Slide 5: SCO-T1-A01 TTL e CMOS
Constituição de um transístor:
  TTL: Rápido mas com maior consumo;
  CMOS: Menos consumo mas mais lento.
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Notes: Não confundir CMOS da BIOS com tecnologia CMOS
Imagens de um NAND em TTL bem como na CMOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor%E2%80%93transistor_logic
https://en.wikipedia.org/wiki/CMOS

## Slide 6: SCO-T1-A01 Portas Lógicas
Representação portas lógicas/operações e tabelas de verdade:
  Portas apresentadas utilizando lógica positiva, VERDADE é “1”/Voltagem superior e FALSO é “0”/voltagem inferiror (gamas);
  Porta (gate) AND, OR, XOR e NOT da esquerda para a direita. Notação Matemática AND . / OR + / XOR x e NOT com traco por cima da váriavel.
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Input |  | Output
A | B | A XOR B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Input |  | Output
A | B | A AND B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Input |  | Output
A | B | A OR B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Input | Output
A | NOT A
0 | 1
1 | 0
Notes: Ligeira distinção nos gráficos, fontes dos gráficos distintas.
https://en.wikipedia.org/wiki/AND_gate
https://en.wikipedia.org/wiki/OR_gate
https://en.wikipedia.org/wiki/XOR_gate
https://en.wikipedia.org/wiki/Inverter_(logic_gate)

## Slide 7: SCO-T1-A01 Representação de valores Inteiros
Binário:
  Simbolos: “1” representa valor um e “0” representa o valor zero;
  Um bit pode ser “0” ou “1” e um conjunto ordenado de digitos representa um valor inteiro (para já vamos ver a representação sem sinal).
  Número com 8 bit/Byte (string de 8 bit). Valor seguinte em decimal é 167:
  101001112 = 1 × 27 + 0 × 26 + 1 × 25 + 0 × 24 + 0 × 23 + 1 × 22 + 1 × 21 + 1 × 20
  Valores inteiros com sinal podem utilizar os seguintes esquemas:
    Sinal + valor - Bit mais alto representa o sinal (1 negativo e 0 positivo), exemplo : 10000001 (-1);
    Complemento para 1 (8bit), trocar bits, exemplo: 11111110 (-1);
    Complemento para 2 (8bit), trocar bits e somar 1, exemplo: 11111111 (-1);

## Slide 8: SCO-T1-A01 Representação de valores com vírgula
Standard IEEE 754:
  O número, 32 bit para presisão simples na imagem e 64 bit para dupla precisão, é composto 3 campos: sinal, expoente e mantisa. 1 bit para o sinal, 8 bit para expoente de 2 que é um valor inteiro com sinal e que desloca a virgula, e finalmente um para a matisa (valor sem virgula) com 23 bits:
  O bit mais alto bit da mantisa está escondido pois é sempre 1;
  Existem representações especificas para alguns valores como NaN.
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
https://en.wikipedia.org/wiki/NaN

## Slide 9: SCO-T1-A01 Operações Lógicas Bitwise
As operações lógicas bitwise:
  Uma operação lógica comum é aplicada a regra que o valor “0” é FALSO e para todos os outros valores é VERDADEIRO (e.g. 5 AND 0 é FALSO, 5 OR 0 é VERDADEIRO).
  No entanto podemos operar strings de bits da mesma dimensão, efetuando a operação “bit a bit” (mesma posição) e observamos o resultado como um conjunto ordenado de resultados;
  Normalmente apelidamos esta operção de “mascaras” pois é abitual que o segundo operador server para “mascarar” para do preimeiro operador:
  10100111 AND 00001111 -> 00000111
  A maioria das linguagens de médio e alto nível utilizam a operação bitwise. Avaliam o valor final como um valor combinado dos bits que é zero ou não zero.
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Notes: Ver flags no futuro

## Slide 10: SCO-T1-A01 Implementação de ALU
Somador de hadware com um bit (half adder e full adder):
  As figuras seguintes apresentam os circuitos para um somador de 1 bit (half adder) bem como com “carry in” e “carry out” (full adder):
  Carry out é o usual “e vai um” e o carry in é o que vem de trás.
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Notes: https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/half-adder

## Slide 11: SCO-T1-A01 Implementação de ALU
Somador de n bits:
  Um somador de n bits encadeia vários full adders, em que o carry in do bit de ordem 0 é “0”, e os carry out são passados do bit n para o bit n+1 (e.g. bit 0 para bit 1):
  Carry out é o usual “e vai um” e o carry in é o que vem de trás.
ALU:
  Uma ALU (Arithmetic Logic Unit - Unidade Aritmética e Lógica) é um componente que efetua operações aritméticas e lógicas sobre registos (string de bits). A figura seguinte representa uma ALU:
  Inputs:
    Operandos: operando 1 e operando 2;
    Opcode: código da operação (ADD, XOR, SUB, outras);
    Status: valor a adicionar (como flags).
  Saídas: Resultado e status (flags).
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Notes: https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/half-adder
Bit 0 significa bit de ordem 0

## Slide 12: SCO-T1-A02 Uma Arquitetura Clássica
Um CPU Clássico:
  A figura seguinte apresenta a organização de um CPU clássico (Z80).
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Notes: https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/half-adder
Bit 0 significa bit de ordem 0

## Slide 13: SCO-T1-A02 Uma Arquitetura Clássica
Um CPU Clássico:
  A figura seguinte apresenta o package do Z80 (8 bit):
  Pinos relevantes:
    A0 a A15 - bits de endereçamento (16);
    D0 a D8 – bit de dados (8);
    +5V, GNR e CLK – Alimentação e Clock (pino 6);
    MREQ e IOREQ – Pedido à memória ou IO;
    WR e RD – Escrita e leitura;
    HALT e RESET – Parado e reiniciar o CPU;
    INT e NMI – Interrupções (mascarável e não mascarável).
  Pinos com barra por cima com lógica negativa;
  Package com 40 pinos:
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Notes: http://www.righto.com/2014/09/why-z-80s-data-pins-are-scrambled.html
Clock 4MHz

## Slide 14: SCO-T1-A02 Uma Arquitetura Clássica
Um CPU Clásico:
  Um bus é um meio de comunicação com várias linhas agrupadas segundo um objetivo: dados, endereçamento e controlo;
  As linhas de um bus funcionam de uma forma dependente e coordenada, e.g. bus de dados e bus de endereços, ou de uma forma individual ou semi-coordenada e dependente, e.g. bus de controlo.
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Notes: http://www.righto.com/2014/09/why-z-80s-data-pins-are-scrambled.html

## Slide 15: SCO-T1-A02 Arquitetura ARMv7
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Notes: https://www.watelectronics.com/arm-processor-architecture-working/
http://www.prajval.in/edudetail/320/2773/%3Cp%3E%3Cstrong%3EDraw-and-explain-the-block-diagram-of-an-ARM-7-processor%3C-strong%3E%3C-p%3E-

## Slide 16: SCO-T1-A02 Arquitetura ARMv7
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Notes: https://scienceprog.com/arm7-mcu-registers/

## Slide 17: SCO-T1-A02 CPU Intel 8080
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8080
Z80 Zilog concorrente do 8080
AC flag Auxulair carry BCD 4 bits

## Slide 18: SCO-T1-A02 Arquitetura x86
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Notes: https://linuxdevices.org/die-shrunk-x86-soc-draws-2-watts-at-1ghz/

## Slide 19: SCO-T1-A02 Arquitetura x86
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Notes: https://stackoverflow.com/questions/48729636/why-are-x86-assembler-registers-named-with-x-h-and-l

## Slide 20: SCO-T1-A02 Arquitetura x64
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Notes: https://stackoverflow.com/questions/34234407/is-there-hardware-support-for-128bit-integers-in-modern-processors

## Slide 21: SCO-T1-A02 Arquitetura Microcontrolador PIC
Nota: Imagens obtida nos URLs nas anotações.
Notes: https://ccrma.stanford.edu/wiki/Microcontroller_Architecture
https://www.tutorialspoint.com/embedded_systems/es_registers.htm

## Slide 22: SCO-T1-A02 Outros CPUs
Nota: Imagens obtida nos URLs indicados
Outros CPUs:
  Intel 4004 (4 bit:): https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_4004;
  Intel 8008 (8 bit): https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8008;
  Intel 8086 (16 bit): https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8086;
  Apple M1 Ultra (64 bit): https://www.youtube.com/watch?v=H0KPhhpQHcs;
Notes: https://arstechnica.com/gadgets/2022/03/apple-announces-mac-studio-workstation-with-new-20-core-m1-ultra-chip/
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8088

## Slide 23: Questionário Teórico Online
  http://moodle.utad.pt/
  UC: Sistemas Computacionais
  Password Geral: sc2122
  Password do teste de T-Q01: cpu
  3 conjuntos (gates, operações e CPU) de 2 questões (em 5 possíveis);
  Das 18h de quinta 17 de março até às 23h59 de sexta, 18 de março;
  Duração: 12 minutos.
Notes: Ready for the demo