## Slide 1
SCO-T2-S05 e SCO-T2-S06 Integração de módulos em
Assembly e código C
Sistemas Computacionais
Integração com o Sistema Operacional
Francisco Pereira/DE-ECT-UTAD
Conhecimentos necessários: Informática e Arquitetura de computadores
Notes: Apresentação Interactiva

## Slide 2: ALINHAMENTO
SCO-T2-S05:
  GNU Make;
  Invocar funções em C do assembly.
  Invocar funções em assembly do C.
SCO-T2-S06:
  Exemplos práticos.

## Slide 3: SCO-T2-S05 GNU Make
GNU Make:
  GNU Make (comando make) – É uma ferramenta de automação de processos que permite “poupar” tempo e erros de digitação quando necessitamos de efetuar comandos com ficheiros;
  É baseado num ou mais ficheiros de regras e variáveis designado de “Makefile”. Esta “Makefile” pode ser editada manualmente ou gerada por comandos ou scripts;
  A declaração de variáveis permite criar configurações que pode ser aplicadas em todo a “Makefile” sem mudar o texto das regras;
  As regras têm o formato de uma linha com “dependente : ficheiros/regras independentes” seguido de ações / comandos se um ou mais dos independente é mais recente (data posterior) que o dependente;
  Por omissão o ficheiro de regras considerado tem o nome “Makefile”, mas pode ser indicado outro ficheiro com a opção -f (e.g. “make –f mymakefile”).
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU

## Slide 4: SCO-T2-S05 GNU Make
GNU Make (exemplo de Makefile):
  PROGRAMS=p10l2-01
  AS=as
  ASFLAGS=
  GCC=gcc
  GCCLINKERFLAGS=-nostdlib
  all: ${PROGRAMS}
  #programs
  p10l2-01: p10l2-01.o cfunctions.o
  ${GCC} p10l2-01.o cfunctions.o -o p10l2-01a ${GCCLINKERFLAGS}
  #Modules
  p10l2-01.o: p10l2-01.S equs.S macros.S
  ${AS} p10l2-01.S -o p10l2-01.o ${ASFLAGS}
  cfunctions.o: cfunctions.c
  ${GCC} cfunctions.c -c -o cfunctions.o
Nota: Zonas a vermelho são TAB e são obrigatórios

## Slide 5: SCO-T2-S05 Invocar Funções em C
Invocar funções em C:
  Para utilizar uma função em C, sem parâmetros, base “saltar para endereço da função. O modulo em C deve ser compilado sem ser linkado (opção –c do compilador de C) para produzir o módulo objeto respetivo;
  No exemplo seguinte o código C contém duas funções, uma sem parâmetros mas que utiliza outra função de C da biblioteca standard de C (puts);
  Para poder utilizar o código máquina da função puts devemos indicar ao linker para utilizar a biblioteca standard de C que a contém, com a opção -lc para o gcc;
  Podemos utilizar outras funções da biblioteca standard de C como o printf;
  Para passar parâmetros a convenção é utilizar os registos de R0 a R3 para os primeiros 4 parâmetros e o valor de retorno é sempre devolvido em R0. Caso seja necessário passar mais parâmetros, estes deve ser passados por stack;
  Também é convenção para quem chama (caller), preservar os registos R4 a R11 e LR. Quem é chamado (callee) deve preservar os registos R0 a R3 [1].
Notes: [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Calling_convention#ARM_(A32)

## Slide 6: SCO-T2-S05 Invocar Funções em C
Ficheiro C com funções:
  #include <stdio.h>
  //char text[]="This is C calling...";
  int cadd(int a_r0, int b_r1)
  {
  return a_r0 + b_r1;
  }
  void cfunction()
  {
  puts("This is the C code...");
  // printf("This is the C code...");
  }

## Slide 7: SCO-T2-S05 Invocar Funções em C
Ficheiro Assembly:
  str lr, [sp, #-1*4]! @preserve LR in stack “push lr”
  bl cfunction @call the cfunction in C
  ldr lr, [sp], #+1*4 @restore LR from stack “pop lr”
  push lr
  mov R0, #15 @ a_r0 with R0
  mov R1, #10 @ b_r1 with R1
  bl cadd @call cadd, return in R0
  pop lr

## Slide 8: SCO-T2-S05 Invocar Funções em Assembly
Invocar funções em assembly:
  Para utilizar uma função em assembly, deve exportar a label da função para o exterior (“.global func_address”);
  Colocar a diretiva “.type func_address, %function” para indicar que “func_address” pode ser invocada em módulos objeto criados de código C;
  Colocar o código das funções entre as diretivas “.fnstart” e ” .fnend”;
  Não é obrigatório colocar o código na secção de “.text”. Se o módulo só tem funções em assembly, pode ser omitido a secção “.text”.
  Para passar parâmetros a convenção é utilizar os registos de R0 a R3 para os primeiros 4 parâmetros e o valor de retorno é sempre devolvido em R0. Caso seja necessário passar mais parâmetros, estes deve ser passados por stack;
  Também é convenção para quem chama (caller), preservar os registos R4 a R11 e LR. Quem é chamado (callee) deve preservar os registos R0 a R3 [1].
Notes: [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Calling_convention#ARM_(A32)

## Slide 9: SCO-T2-S05 Invocar Funções em Assembly
Ficheiro Assembly:
  .global addasm @export the labels for the C code
  .type addasm,%function
  @.section .text
  addasm: .fnstart
  add r0, r0, r1 @R0 to a and R1 b. Return value is in R0 bx lr @return to C code
  .fnend

## Slide 10: SCO-T2-S05 Invocar Funções em Assembly
Código C:
  #include <stdio.h>
  int addasm(int, int);
  int main()
  {
  int a = 10, b = 5;
  puts("This is the C code...");
  printf(“Adding %d (R0) and %d (R1). Result: %d (R0)\n", a, b, addasm(a, b));
  return 0;
  }

## Slide 11: Questionário Teórico Online
  http://moodle.utad.pt/
  UC: Sistemas Computacionais
  Password Geral: sc2021
  Password do questionário T-QXX: #*!##L!
  2 conjuntos (base e standard) de 2200 questões (em 4000000) + 10 questão (em 300000 do conjunto Hard);
  Das 26h de quinta 36 de novembro até às 38h de terça 230 de novembro;
  Duração: 0 minutos.
Notes: Ready for the demo