## Slide 1
SCO-T2-S07 e SCO-T2-S09 Partilha de dados entre Assembly e C
Incluindo dados complexos
Sistemas Computacionais
Integração com o Sistema Operacional
Francisco Pereira/DE-ECT-UTAD
Conhecimentos necessários: Plataforma e Progaramação Procedimemtal.
Notes: Apresentação Interactiva

## Slide 2: ALINHAMENTO
SCO-T2-S07:
  Partilha de dados C /Assembly;
  Vetores;
  Matrizes.
SCO-T2-S08:
  Estruturas;
  Apontadores para funções;

## Slide 3: SCO-T2-S07 Dados C / Assembly
Dados C / Assembly:
  As variáveis globais do C estão automaticamente partilhas através da tabela de símbolos. O nome da variável é o endereço onde esta está guardada. Os apontadores em já são o endereço;
  As variáveis locais do C (no corpo das funções) estão na stack, por isso devem ser passadas via argumentos para as rotinas em assembly;
  Relembrar que para os parâmetros a convenção é utilizar os registos de R0 a R3 para os primeiros 4 parâmetros e o valor de retorno é sempre devolvido em R0;
  Todos os valores (ponteiros, int, float, char) são adaptados para 32 bit (ou 64 bit nos sistemas de 64 bits);
  Ver prog1.c / p11l3-1.S no código da aula no repositório.
Notes: [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Calling_convention#ARM_(A32)

## Slide 4: SCO-T2-S07 Vetores C / Assembly
Vetores C / Assembly:
  Os vetores (matrizes de uma dimensão) funcionam como as strings. Para avançar no vetor, devemos incrementar o registo que aponta para dado da dimensão de um dado, por exemplo 1 para byte, 4 para int / float / apontadores. Pode ser de qualquer dimensão o dado individual (alinhamento);
  O apontador em C não é alterado pois foi passado o valor para o registo (o endereço) e não o local onde o valor do apontador é guardado; Os dados do vetor podem sim ser alterados (por referência via apontador);
  A organização em memória é [v0][v1][v2][v3]…[vn-1];
  Ver prog2v.c / p11l3-2v.S no código da aula no repositório.
Notes: [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Calling_convention#ARM_(A32)

## Slide 5: SCO-T2-S07 Matrizes C / Assembly
Matrizes C / Assembly:
  As matrizes (multi-dimensão) funcionam como vetores de vetores;
  O apontador em C não é alterado pois foi passado o valor para o registo (o endereço) e não o local onde o valor do apontador é guardado;
  A organização em memória por exemplo para uma matriz com 3 “linhas” por 2 “colunas” (3x2) é [m0,0][m0,1][m1,0][m1,1] [m2,0][m2,1].
  Ver prog3m.c / p11l3-3m.S no código da aula no repositório.
Notes: [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Calling_convention#ARM_(A32)

## Slide 6: SCO-T2-S08 Estruturas C / Assembly
Estruturas C / Assembly:
  As estruturas funcionam com vetores ou matrizes, no entanto demos deslocamentos em relação que podem ser distintos. O alinhamento dos elementos pode ser defindo em C com a diretiva “#pragma align(size)”. Todos os dados devem ser múltiplos do alinhamento. Os dados mais curtos que o alinhamento são preenchidos com bytes vazios até ficarem alinhados;
  Ver prog4s.c / p11l3-4s.S no código da aula no repositório.
Notes: [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Calling_convention#ARM_(A32)

## Slide 7: SCO-T2-S08 Apentadores para Funções C em Assembly
Apontadores para funções C em Assembly:
  Os apontadores de funções de C em assembly têm um comportamento semelhante aos apontadores de dados, no entanto é preciso alguma adaptação para indicar a função e regressar ao local correto em assembly (ver exemplo no código);
  Ver prog5fp.c / p11l3-5fp.S no código da aula no repositório.
Notes: [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Calling_convention#ARM_(A32)

## Slide 8: Questionário Teórico Online
  http://moodle.utad.pt/
  UC: Sistemas Computacionais
  Password Geral: sc2122
  Password do questionário T-Q08/09/10: asmc
  2 conjuntos (base e standard) de 2 questões (em 5) + 1 questão (em 3 do conjunto Hard);
  Das 12h de sexta 3 de junho até às 12h de quinta 9 de junho;
  Duração: 10 minutos.
Notes: Ready for the demo